车载视频定位

终端使用说明书

型号:DM8002-DVR

目录

1 注意事项	- 1 -

2 产品介绍	- 1 -

2.1 产品概述	- 1 -

2.2 产品特点	- 1 -

2.3 技术参数	- 2 -

3 产品面板及接口说明	- 3 -

3.1 前面板说明	- 3 -

3.2 后面板接口说明	- 4 -

3.3 接口说明	- 5 -

3.3.1 电源接口说明	- 5 -

3.3.2 视频输入接口说明	- 6 -

3.3.3 行驶记录仪接口说明	- 6 -

3.3.4 音视频接口说明	- 7 -

3.3.5 扩展接口	- 8 -

4 装箱清单	- 8 -

5 主要功能	- 11 -

5.1 基本功能	- 11 -

5.2 DVR功能	- 13 -

5.3行驶记录仪功能（GB/T19056-2012）	- 13 -

5.3.1 基本参数	- 14 -

5.3.2 数据记录功能	- 14 -

6 终端使用操作说明	- 17 -

6.1 主机上线设置	- 17 -

6.1.1 通信参数设置	- 17 -

6.1.2 注册参数设置	- 17 -

6.2 短信设置	- 18 -

6.2.1 手机短信设置终端上线	- 18 -

6.2.2 短信升级终端版本	- 19 -

6.2.3 短信格式定义	- 19 -

6.3 DVR操作	- 20 -

6.3.1 视频存储	- 20 -

6.3.2 视频显示	- 20 -

6.４ 设备状态查询	- 21 -

7 安装	- 22 -

7.1 安装SIM卡	- 22 -

7.2 SD卡安装说明	- 23 -

7.3 选择终端安装位置	- 23 -

7.4 安装定位天线	- 23 -

7.5 安装GSM/GPRS 天线	- 23 -

7.6 接线	- 24 -

7.7终端安装固定	- 24 -

7.8 检查无误后上电试车	- 25 -

8 常见问题	- 25 -

9 售后服务	- 26 -

保修卡	- 28 -

# 1 注意事项

安装和使用之前，请一定详细阅读使用说明书，以便您能正确使用和保护您的终端设备。

- 本产品为车内使用设备，请勿将重物至于本设备上；请勿让任何固体或液体，掉入或渗入设备内；

- 万一任何固体或液体进入机箱内，请立即断开机器电源，并请有资格的技术人员检查后方可再启动。

- 本产品需由我司指定专业人员进行拆装，请勿自行对本设备进行拆卸、维修或更换零件。

- 本产品在通讯过程中，有可能短时间对汽车音响或者收音机造成干扰，属正常现象；

- 机器不可安装在散热器、通风道等热源附近，或有直射阳光、过多尘埃、或会发生机械振动或冲击的地方。

- 请选择适当的安装位置，以便使空气能在机器周围自由流通，以防止机器过热；

- 如果长期不使用机器，最好完全断开设备电源；

- 为了使产品具有更好的性能，厂家将不断完善产品软件，本产品具有方便客户自己升级软件的特点，请向当地经销商索取最新版本软件的信息以及升级方法。

- 请注意环保，勿随意丢弃本产品；禁止把本产品投掷于火中，以免发生爆炸。

# 2 产品介绍

## 2.1 产品概述

DM8002-DVR产品属于道路运输车辆卫星定位系统车载终端。产品的设计和生产完全符合《道路运输车辆卫星定位系统车载终端技术要求》（JT／T794—2011）、《道路运输车辆卫星定位系统终端通讯协议及数据格式》（JT／T808—2011）和《汽车行驶记录仪》（GB/T19056-2012）标准要求。结合了IT领域中最新的H.264音视频压缩/解压缩技术，实现了高画质、低码率的同步音视频监控；采用最新GPS全球定位技术，实现了标准车辆的信号状态、卫星位置定位、速度里程统计、报警信息等的采集、计算、整理、存储和查询等。支持2G、3G无线通讯、Wifi(选配)、有线网络通讯，能通过无线通讯网络，向监控中心主动或被动上传各类信息。采用TCP/IP等网络技术，具有强大的网络数据传输能力和远程操控能力。实现IC卡信息读取、信息显示等功能。适用于各类车型进行24小时监控。

## 2.2 产品特点

本产品一体化设计；集成了视频监控和行驶记录仪功能，安装方便，集成度高，成本低，出现故障率低，性价比高。

- 视频采用H.264编码格式，压缩比高，图像清晰。音频采用G726编码格式。

- 支持单视频码率D1。

- 采用双SD卡存储介质，最大存储64x2=128GB。存储文件系统为通用FAT32，方便电脑上查看。

- 本产品采用的是循环覆盖的记录方式，能够自动保存当前记录覆盖旧的记录，保持周而复始的滚动记录。

- 完整可靠的事件记录表，方便于搜索录像；标准的录像输出文件，按时间命名方便客户查看。

- 支持五路视频和一路音频输入。支持一画面和四画面模式实时预览。

- 支持无线远程视频监控；

- 支持视频信号丢失报警。

- 支持USB设备热插拔；USB状态、SD卡状态和视频状态可在显示屏上显示。

- 支持GB/T19056-2012行驶记录仪功能。

- 支持GPS全球定位功能，精准校时。

- 支持24C0X、4442 接触IC卡，支持串口开卡，短信开卡、平台文本下发开卡等多种开卡方式。

- 支持紧急、疲劳、超速报警、超时停车报警、区域进出报警、线路偏航报警、主电源断电报警、电瓶欠压报警；

- 支持监听和通话功能。车载免提电话、远程监听功能、语音提示器功能、TTS文本语音播报功能。

- 支持实时定位监控、实时时间、日期及驾驶时间的记录、存储、采集的功能。

- 功能扩展性强：多个扩展串口，支持外接测油量、拍照、LED等扩展外设。

- 支持2G、3G、Wifi（选配）、有线网络通讯方式。

- 灵活的升级方式；可支持远程升级、U盘升级、SD卡升级、有线网络等多种升级方式。

- +9—+36V宽电压设计，适用于各种车型。

## 2.3 技术参数

产品参数见下表:

| 项目 | 设备参数 | 性能指标 |
| --- | --- | --- |
| 视频 | 视频输入 | 1～5路独立输入 1.0Vp-p，75Ω |
|  | 视频输出 | 一路PAL/NTSC输出 1.0Vp-p，75Ω，复合视频信号 |
|  | 视频显示 | 单画面/四画面 |
|  | 视频标准 | PAL制式：25帧/秒；NTSC制式：30帧/秒 |
| 音频 | 音频输入 | 2路独立输入，600Ω |
|  | 音频输出 | 1路独立输出，600Ω |
| 图像处理及存储 | 图像分辨率 | 4路CIF(352*288)、D1（720*576） |
|  | 视频流标准 | H.264 |
|  | 音频流标准 | G726 |
|  | 视频码率 | CIF:8K-64Kbyte/s(每通道)；D1：32K-96Kbyte/s（每通道） |
|  | 音频码率 | 4Kbyte/s（每通道） |
|  | 数据存储 | 2路SD卡；最大支持2X64G |

表1    DVR产品规格表

| 项目 | 工作参数 |
| --- | --- |
| 电源输入 | 输入电压为 +9V ～ + 36V |
| 最大工作电流 | 2A(输入电压12V) |
| 静态工作电流 | 0.5A(输入电压12V) |
| I/O接口 | 0～4V为低电平；4V以上为高电平 |
| SD卡接口 | 兼容市面常见品牌，可以支持64G |
| 视频输入阻抗 | 每路视频输入阻抗均为75Ω |
| 视频输出电压 | 输出一个2Vp-p的CVBS模拟信号，显示设备输入阻抗需75Ω阻抗匹配 |
| 工作温度 | -40℃ ～ 80℃；指的是通风良好条件下的环境温度 |
| 主机外壳尺寸 | 190mm*155mm*58mm |
| 主机重量 | 1KG |

表2    DVR基本参数

# 3 产品面板及接口说明

## 3.1 前面板说明

图1 前面板指示图

图2 前面板开锁图

前面板说明如下表：

| 序号 | 面板丝印 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 菜单 | 菜单键 |
| 2 | ▲ | 上选择键 |
| 3 | ▼ | 下选择键 |
| 4 | 确定 | 确定键 |
| 5 | ( | 翻页键 |
| 6 | 驾驶员身份识别卡 | 司机IC信息卡插槽 |
| 7 | 整机开关 | SD卡开关按键 |
| 8 | RS232 | RS232串口 |
| 9 | USB | USB接口 |
| 10 | SD1 | SD卡存储1 |
| 11 | SD2 | SD卡存储2 |
| 12 |  | 锁 |

表3    前面板接口说明表

## 3.2 后面板接口说明

图3 后面板接口图

| 序号 | 面板丝印 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 定位 | GPS定位天线接口 |
| 2 | 通讯（主） | 通讯天线接口 |
| 3 | VIN1 | 视频输入1 |
| 4 | VIN2 | 视频输入2 |
| 5 | VIN3 | 视频输入3 |
| 6 | VIN4 | 视频输入4 |
| 7 | VIN5 | 视频输入5 |
| 8 | 电源 | 电源接口 |
| 9 | 行驶记录仪 | 行驶记录仪接口 |
| 10 | 音视频 | 音频输入输出视频输出接口 |
| 11 | 扩展接口 | 2路can，1路485，1路AD |
| 12 | LAN | 局域网接口 |
| 13 | 电池开关 | 后备电池开关 |
| 14 | SIM卡 | SIM卡卡槽 |

表4    后面板接口说明表

## 3.3 接口说明

### 3.3.1 电源接口说明

图4  4pin电源接口

| 端口号 | 接口定义 | 对应线材颜色 | 端口号 | 接口定义 | 对应线材颜色 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 电源 | 红色 | 3 | 地 | 黑色 |
| 2 | ACC | 黄色 | 4 | 空 |  |

表5 4PIN 电源接口定义

### 3.3.2 视频输入接口说明

图5 视频输入接口

| 端口号 | 接口定义 | 对应线材颜色 | 端口号 | 接口定义 | 对应线材颜色 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 12V+ | 红 | 3 | 空 |  |
| 2 | 12V- | 蓝和黑 | 4 | 视频信号 | 黄 |

表6 4PIN 摄像头接口定义

### 3.3.3 行驶记录仪接口说明

图6 24PIN 电平检测线接口图

| 端口号 | 接口定义 | 对应线材颜色 | 端口号 | 接口定义 | 对应线材颜色 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | SOS | 棕 | 13 | 左灯 | 绿 |
| 2 | 地（SOS） | 黑 | 14 | 右灯 | 紫 |
| 3 | 低电平1 | 黑白 | 15 | 远光灯 | 灰 |
| 4 | 低电平2 | 蓝白 | 16 | 近光灯 | 橙 |
| 5 | 高电平1 | 绿白 | 17 | 串口1 - +5V | 红 |
| 6 | 高电平2 | 红黑 | 18 | 串口1 - RX | 黄 |
| 7 | 高电平3 | 灰黑 | 19 | 串口1 - TX | 绿 |
| 8 | 油路控制+ | 棕 | 20 | 串口1 - 地 | 蓝 |
| 9 | 油路控制- | 白黑 | 21 | 串口2 - +5V | 红 |
| 10 | 速度检测 | 蓝 | 22 | 串口2 - RX | 黄 |
| 11 | 地 | 黑 | 23 | 串口2 - TX | 绿 |
| 12 | 刹车 | 黄 | 24 | 串口2 - 地 | 蓝 |

表7  24PIN电平检测线定义

### 3.3.4 音视频接口说明

16PIN 音视频线A端接口

图7  16PIN 音视频接口

| 端口号 | 接口定义 | 对应线材颜色 | 端口号 | 接口定义 | 对应线材颜色 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | GSM-喇叭+ | 红 | 9 | 监控-喇叭+ | 红 |
| 2 | GSM-喇叭- | 黑 | 10 | 监控-喇叭- | 黑 |
| 3 | GSM-麦克+ | 红 | 11 | 串口3-5V | 红 |
| 4 | GSM-麦克- | 黑 | 12 | 串口3-RX | 黄 |
| 5 | 音频1输入 | 白 | 13 | 串口3-TX | 绿 |
| 6 | 音频-地 | 黑 | 14 | 串口3-地 | 蓝 |
| 7 | 音频2输入 | 白 | 15 | 视频 - 地 | 黑 |
| 8 | 音频 - 地 | 黑 | 16 | 视频输出 | 黄 |

表8  16PIN 音视频接口定义

### 3.3.5 扩展接口

图8  12PIN I/O扩展接口

| 端口号 | 接口定义 | 对应线材颜色 | 端口号 | 接口定义 | 对应线材颜色 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | CANL1 | 黑色 | 7 | 无 |  |
| 2 | CANH1 | 白色 | 8 | 无 |  |
| 3 | CANL2 | 黑色 | 9 | CST_AD1 | 蓝色 |
| 4 | CANH2 | 白色 | 10 | CST_AD2 | 黄色 |
| 5 | 485A | 白色 | 11 | 无 |  |
| 6 | 485B | 黑色 | 12 | 无 |  |

表9 12PIN I/O扩展接口定义

# 4 装箱清单

开箱后请检查主机是否有变形或其它性质的损坏，如有请停止使用并与您的供应商取得联系。

| 清单 | 配件名称 | 数量 | 外观 |
| --- | --- | --- | --- |
| 标配 标配 | DM8002-DVR | 1 |  |
|  | GSM/GPRS通讯天线 | 1 |  |
|  | 卫星/北斗定位天线 | 1 |  |
|  | 电源输入线 | 1 |  |
|  | 24pin行驶记录仪线 | 1 |  |
|  | 16pin音视频线 | 1 |  |
|  | 钥匙 | 1 |  |
|  | 紧急开关报警 | 1 |  |
|  | IC卡 | 1 |  |
|  | 魔术贴 | 1 |  |
|  | 语音播报器 | 1 |  |
|  | GSM咪头 | 1 |  |
| 选配 选配 | 拾音器 | 1 |  |
|  | 摄像头 | 5 |  |
|  | 继电器 | 1 |  |
|  | 摄像头延长线 | 5 |  |
|  | 12V 电源延长线 | 1 |  |
|  | 音频延长线 | 1 |  |
|  | 视频延长线 | 1 |  |
|  | SD卡 | 2 |  |
|  | 显示器 | 1 |  |

表10 装箱清单列表

# 5 主要功能

## 5.1 基本功能

1.自检功能

卫星定位系统车载终端通电后会对系统各部件及接口进行检测，通过 LCD 显示屏明确表示车载终端当前主要状态。

2．实时定位监控

能提供实时的时间、经度、纬度、速度、高程和方向等定位度状态信息，可储存到终端内部，同时通过无线通信方式上传至监控中心。支持扩展信息，如里程、行驶记录仪速度、油量等。

3．实时时间、日期及驾驶时间的记录、存储、采集的功能

卫星定位系统车载终端可以通过平台设置和获取当前RTC时间，卫星定位时会重新设置当前RTC时间。RTC时间会自动更新并在位置信息上体现，同时在显示屏上即时显示，可以通过通用的SD卡转换器或者U盘采集摄像头拍摄的图片信息，用户可以通过外接串口或USB读出行驶记录仪信息。

4．监听和通话功能

监控中心下发监听指令，终端自动拨打监听指令携带的监听号码进入监听状态；监听时，扬声器应处于关闭状态；终端具有通话功能和通话管理功能，包括电话簿管理、电话回拨、来电自动摘机。电话簿应能存储20名联系人信息，仅允许平台管理电话簿；

5．报警功能

1）、紧急报警

发生紧急情况时，按下紧急按钮3秒钟以上，调度监控中心就会收到该报警信息。紧急报警按钮可以放置在隐蔽且司机容易触碰到的地方。调度监控中心在接收到报警信息后可以第一时间为司机及时提供帮助。

2）、超速报警

当车辆速度超过预先设定限速值时，就会主动上报超速报警数据，卫星定位系统车载终端会第一时间发出“您已超速”的报警声，提醒驾驶员减速，并且把超速状态上传到调度监控中心。

3）、疲劳驾驶报警

当同一驾驶员连续驾驶时间达到设定值，缺省为4h，卫星定位系统车载终端会立即向监控中心上报一条疲劳驾驶位置信息，同时会间隔性地发出疲劳驾驶报警提示音，直到驾驶员停车休息足够的时间为止。当发生疲劳驾驶时，主机会记录一条疲劳驾驶记录，内容包括驾驶员及疲劳驾驶的起止时间信息。疲劳驾驶记录最多支持16条。

4）、超时停车报警

当卫星定位车载终端停车时间超过系统预定的时间会发生停车超过报警。默认最长停车时间为7天。

5）、区域进出报警

调度监控中心通过客户端指定行驶区域，如果车辆驶入、驶出该区域就会上报报警信息。

6）、线路偏航报警

支持线路的偏航报警，以及线路内各线段的超速报警。线路配置由平台下发。

7）、电瓶欠压

当卫星定位车载终端主电源电压为24V，当低于17V时，终端会发生电瓶欠压报警。

8）、主电断电报警

当卫星定位车载终端主电源断开之后，终端通过后备电池供电会发生主电断电报警。

6．断电保护

卫星定位系统车载终端有断电保护功能，数据在10年内不会丢失。

7．数据通讯功能

可通过串口或选配U盘采集卫星定位系统车载终端数据、设置参数；记录仪能通过IC卡实现驾驶人员的身份记录功能，IC卡至少能记录驾驶员姓名、驾驶证证号、从业资格证编号、发证机构信息；两路对外的RS232扩展接口，能够支持外部设备自动安装配置，两路对外的RS232扩展接口，能够支持外部设备自动安装配置。

8．轨迹回放

在数据中心服务器上保存车辆一段时间来的行驶方向、位置、速度、时间等信息，可通过调度监控中心查询回放，以地图的行驶标识出来。管理人员可以很清晰地监控车辆在任何时间曾经去过的任何地方和当时的速度。

9．远程断油/断电

设备接上继电器后，可远程控制断油/断电。

10．信息服务功能

终端支持平台事件预设置功能，当有相关事件发生时，司机可通过按键和屏幕选择相对应的事件并上传的中心，直接将调度监控中心下发的信息显示在LCD屏上，并通过TTS文语播报器播放语音。（需要配备TTS文语播报器）

11．图像监控，图片储存功能

可通过调度监控中心下发拍照指令，并将车辆现场图片上传到中心，终端支持图片立即上传保存到本地功能，并支持平台图片检索和查询上传功能。

12．休眠功能

当卫星定位车载终端检测到熄火时，终端向监控中心发送车辆熄火信号并自动进入休眠状态。

## 5.2 DVR功能

设备上电自动启动录像，录像存储空间满时自动循环覆盖，自动保存当前记录覆盖旧的记录，保持周而复始的滚动记录。

1）、报警录像

视频信号丢失报警，主/备存储器故障报警，其他视频设备故障报警，其他事件触发报警录像。

2）、数据检索

本地数据检索：支持本地操作通过名字、时间段方式搜索数据（音视频，图片文件）。

远程数据检索：支持通过远端发送检索命令，根据名字时间等参数搜索到数据并上传服务器。

3）、抓拍功能

支持实时抓拍、定时抓拍、报警抓拍。抓拍图片可存储到SD卡且支持外设存储（U盘），支持抓拍的图片网传到远端服务器（JT／T808协议）。

4）、音频实时对讲

通过无线网络实时对讲，平台实时监控车辆，实时对话。

5）、视频实时预览

通过无线网络实时预览视频，预览画面：支持多画面模式。

## 5.3行驶记录仪功能（GB/T19056-2012）

行驶记录仪功能：对车辆行驶速度、时间、里程、位置以及有关车辆行驶的其他状态信息进行记录、存储并可通过数据通信实现数据输出。调度监控中心可以远程提取事故疑点记录、超速记录、疲劳记录、360小时的汽车行驶记录等数据。

在V12平台上选中车辆，右键选择行驶记录仪数据采集。弹出行驶记录仪功能窗口。

### 5.3.1 基本参数

能记录安装时相关参数信息，具体参数包括：机动车号牌号码、机动车号牌分类、车辆识别代码、脉冲系数、记录仪初次安装时间和初始里程。可以通过调度监控中心采集与设置车辆记录仪基本参数。

图10 行驶记录仪基本参数的采集与设置

### 5.3.2 数据记录功能

1) 行驶速度记录

能以1s的时间间隔持续记录并存储车辆行驶状态数据，该行驶状态数据为：车辆在行驶过程中的实时时间、每秒钟间隔内对应的平均速度已经对应时间的状态信号。有效数据记录不少于最近48个单位小时。

图11 行驶速度记录

2) 位置信息记录

记录仪能以1min的时间间隔持续记录并存储车辆位置数据，数据内容包括：车辆在行驶过程中的实时时间、位置信息以及平均速度、有效数据记录应不少于最近360个单位小时。

图12 位置信息记录

3) 事故疑点记录

记录仪以0.2s的时间间隔持续记录并存储行驶结束前20s实时时间对应的行驶状态数据，该行驶状态数据为：车辆行驶速度、制动等状态信号和行驶结束时的位置信息。

在车辆行驶状态下记录仪外部供电断电时，记录仪以0.2s的时间间隔持续记录并存储断电前20s内的车辆行驶状态数据，该行驶状态数据为：车辆行驶速度、车辆制动等状态信号 及断电时的位置信息。

在车辆处于行驶状态且有效位置信息10s内无变化时，记录仪以0.2s的实际间隔持续记录并存储断电前20s内的车辆行驶状态数据，该行驶状态数据为：车辆行驶速度、车辆制动等状态信号及断电时的位置信息。

事故疑点数据记录次数不少于最近100条。

图13 事故疑点记录

4) 超时驾驶记录

记录仪能记录驾驶人超时驾驶的数据，数据内容包括：机动车驾驶证号码、连续驾驶开始时间及所在位置信息、连续驾驶结束时间及所在位置信息，记录次数应不少于最近100条。

5) 驾驶人身份记录

能记录每个驾驶人登录和退出情况，记录内容为登录或退出时驾驶人的激动车驾驶证号码和发生时间、位置信息以及平均速度。记录次数不少于最近200条。

6) 外部供电记录

记录内容为电源通断电类型及发生时间，记录数量应不少于最近100条；

7) 参数修改记录

当安装参数，时间等发生修改时记录，记录内容为参数修改类型及发生时间，记录数量不少于最近100条；

8) 速度状态日志

记录内容为速度状态（异常或正常），速度状态判定的开始时间及结束时间、从开始时间起连续60s每秒钟的记录速度和参考速度。记录数量应不少于最近10条

# 6 终端使用操作说明

## 6.1 主机上线设置

### 6.1.1 通信参数设置

(1) IP/端口设置

按设备【菜单】—【5.参数设置】—【1.通信参数设置】----------------【1.主IP/域名】/【2.备用IP/域名】—输入完成后长按【确定】键保存。

PS：输入IP端口的格式为：1，203.086.008.005，9999

(2)终端手机号码设置

按设备【菜单】—【5.参数设置】—【1.通信参数设置】--------------【3.终端手机号码】—输入完成后长按【确定】保存。

PS：这里的ID设置为11位（也是我们平常所说的SIM卡号）

### 6.1.2 注册参数设置

(1)终端ID设置

按【菜单】—【5.参数设置】—【9.注册参数设置】-----------------【5.终端ID】—输入ID后，长按【确定】键。

PS：需注意这里的终端ID为7位数，一般默认为终端手机号码的后7位。

(2)车牌颜色设置

按【菜单】—【5.参数设置】—【9.注册参数设置】-----------------【6.车牌颜色】—输入完成后，长按【确定】键。

(3)省域设置

按【菜单】—【5.参数设置】—【9.注册参数设置】-----------------【1.省域】—输入省域后，长按【确定】键。

PS：省域是6位全国区域代码前2位

(4) 市域设置

按【菜单】—【5.参数设置】—【9.注册参数设置】-----------------【2.市域】—输入市域后，长按【确定】键。

PS：市域是6位全国区域代码后4位

(5)车牌号码设置

按【菜单】—【5.参数设置】—【9.注册参数设置】-----------------【7.车牌号码】—输入完成后，长按【确定】键

(6)车辆VIN码设置

按【菜单】—【5.参数设置】—【9.注册参数设置】-----------------【8.车辆VIN码】—输入车辆VIN码后，长按【确定】键确认。

PS：按(键切换输入页面

## 6.2 短信设置

### 6.2.1 手机短信设置终端上线

（1) 查询终端参数

首先确认终端是否有短信功能，手机编辑短信“1002”发送到“需要设置IP的终端上插的手机卡号”

PS：这里示范的终端上插入的手机卡号为13457491134，有回复即可。请参照下图:

（2) 设置通信参数、注册参数

carid:,1,203.086.008.005,9999,13911114444,1,09,0103,65B09A00,CINA0090123456789,1114444

依次为：设置CMNET（,）、主备IP企业平台(1,203.086.008.005,9999)、终端手机号(13911114444)、车牌颜色(1)、省ID(09)、市ID(0103)、车牌号(65B9A00)、车架号(CINA0090123456789)、注册ID(1114444)。

发送到“需要设置IP的终端上插的手机卡号”.返回Parameter Set OK即可。请参照下图:

（3）查询设备上线情况

手机编写短信“1003”发送到“需要查看设备是否上线的手机卡号上”，如果返回：GPRS ON，则上线，如果返回：GPRS close，则设备还未上线。

### 6.2.2 短信升级终端版本

（1） 查询终端版本

手机编辑短信“1004”发送到“需要程序升级终端上插的手机卡号”，返回终端固件信息。

请参照下图:

（2）终端版本升级

如需升级，发送“JTX 8002 Update”到“需要程序升级终端上插的手机卡号”，返回Parameter Set Ok。等待30分钟左右，发送1004查看终端版本是否升级成功。

### 6.2.3 短信格式定义

| 序号 | 功能 | 功能介绍 | 指令发送 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 短信服务号码设置 | 设置后该手机号码就有权限设置主机 | SNUM:”18923718791” |
| 2 | 设置主备IP、通信参数、注册参数 | 设置APN、主IP货运平台、备IP企业平台、终端手机号、车牌颜色、省ID、市ID、车牌号、车架号、注册ID | carid:CMNET,1,jt1.gghypt.net,7008,1,203.086.008.005,9999,18923718790,1,09,0103,65B09A00,CINA0090123456789,3718790 |
|  | 货运平台详细设置 | 设置CMNET、主备货运平台、终端手机号、车牌颜色、省域ID、市域ID、车牌号、车架号、 | carid:,,,,18923718790,1,09,0103,65B09A00,CINA0090123456789, |
| 3 | 手机短信设置IC卡信息 | 设置驾驶员姓名、驾驶证号、驾驶证有效期、从业资格证号、工号 | driver:cwsh,350122198001012222,301231,111222333444555666,123456, |
| 4 | 网络参数设置（主IP） | 设置终端的主IP、端口、APN | SET:CMNET,1,203.086.008.005,9999,”13300000001” |
|  | 网络参数设置（备用IP） | 设置终端的备用IP、端口、APN | SETB:CMNET,1,203.086.008.005,9999,”13300000001” |
| 5 | 格式化存储设备 | 格式化sd卡 1—为sd卡序号 | format sd 1 |
| 6 | 从机升级 | 从机升级 | JTX 8800 UpdateS:"1, 203.86.8.5, 9000 |
|  | 主机升级 | 主机升级 | JTX 8800 UpdateM:"1, 203.86.8.5, 9000 |
| 7 | 媒体IP端口设置 | 设置终端的媒体IP，端口； | SETM:203.086.008.005,5678 |
| 8 | 主机重启 | 发送1008后可以使终端整机重启 | 1008 |
| 9 | 查询定位状态 | 终端会返回当前的定位状态 | 1000 |
| 10 | 查询主IP，备用IP | 终端返回当前终端的主IP、备用IP | 1002 |
| 11 | 查询GPRS上线情况 | 终端返回终端当前的上线情况 | 1003 |
| 12 | 查询终端版本号 | 终端会返回当前的版本号 | 1004 |
| 13 | 查询SD卡和摄像头状态 | 终端会返回当前SD卡状态和5路摄像头状态 | 1011 |

## 6.3 DVR操作

### 6.3.1 视频存储

插入SD卡后，设备上电自动启动录像。

### 6.3.2 视频显示

（1） 终端显示

终端接上显示器后，可在显示器上实时显示当前录像。支持一画面和四画面切换。画面切换方法如下：

按【菜单】—【5.参数设置】—【10.视频输出选择】－选择需要查看的视频通道，按确认键确认。如下图所示：

（２）平台显示

在Ｖ１２平台上，选择需要实时监控的车辆，右键选择“实时视频跟踪”，选择需要监控的视频通道。预览效果如下图：

图9 实时视频预览图

## 6.４ 设备状态查询

1、主机基本状态查询

在主菜单界面，按▲键，显示设备状态：定位状态、位置、速度、方向、行驶记录仪状态、SD卡状态、摄像头状态。▲键切换页面。状态显示如下图：

2、U盘容量、SD卡容量查询

在设备上按【菜单】--【查询】--【存储器状态】。就可以查询U盘容量和SD卡容量。显示效果如下图所示：

3、速度字体变大

当有速度后，主界面速度字体自动变大。方便司机查看速度，以免超速。

# 7 安装

## 7.1 安装SIM卡

向下按后面板SIM卡槽旁的小黄色按钮，SIM卡槽会自动弹出，将SIM卡放入插槽，放回设备。不允许在设备通电的状态下，进行插、拔SIM卡的操作。

## 7.2 SD卡安装说明

SD卡座在主板上，从主机前端开锁后可看到两个SD卡槽,可以插入SD卡。将SD卡对准SD卡槽按压到位（插入SD卡时注意正反面，金属弹片面向下）。

PS：拔卡前需要关闭整机开关，设备提示“正在处理拔卡操作，请稍后！”，提示“操作执行成功“后可安全拔卡。

## 7.3 选择终端安装位置

找到适合安装DM8002-DVR主机、卫星天线、GPRS天线、摄像头的安装位置。考虑防水、防震、防高温及走线的安全便捷；一般24V大货车找线在副驾驶位置的控制盒附近，12V小车找线一般在方向盘下的控制盒附近。

防水：应选择不易进水的位置，以保持终端的干燥；另外要注意远离空调，以防在温差，变化时，会有冷凝水积聚在终端内外部，严重影响产品的使用寿命。

防震：终端不能悬空或装在长期振动较大位置。

防高温：终端应避开车内的高温部位。

走线：有的大型车有总控开关，此时终端安装位置还需考虑电源线的接法。一般选择接汽车的常电。位置选好后，应采用魔术贴、扎带、双面胶及螺丝三种方式将终端固定

## 7.4 安装定位天线

确保先不给终端供电！

1) 注意定位天线接收盘的弧形面必须向着天空，且上方无金属物遮挡和电磁屏蔽；

2) 为了达到最佳效果，定位天线接收盘的平底面的安装尽量保持平整，倾斜度最好不要超过45度；

3) 布线尽可能隐蔽：一来是美观，二来是防止无意或者有意的损坏；

4) 定位接收盘建议安装位置：前挡风玻璃下方隐蔽处、前仪表盘下方或者后挡风玻璃下方饰板下，若能安装在车棚顶部接收效果是最好的；

5) 定位天线接口务必接到终端后面板标有定位的接口上，并确保拧紧，以免长期震动造成接头的松动影响卫星信号的接收；

## 7.5 安装GSM/GPRS 天线

确保先不给终端供电！

1) 为了防止信号被干扰，GSM/GPRS天线要避免与其他控制线交缠在一起；

2) 为了避免GSM/GPRS信号对车内无线设备造成干扰（如收音机），建议GSM/GPRS天线与这些设备的距离大于50厘米；

3) GSM/GPRS天线建议安装位置：前挡风玻璃下面的隐蔽处、座椅下方或者后挡风玻璃下方饰板下面或者直接放在隐蔽处；

4) 为了得到较好的效果，终端与GSM/GPRS天线与卫星天线最好不要放在一起，尽量保持15厘米以上间距；

5) GSM/GPRS天线可以用双面胶或者魔术贴固定，天线接头要对准主机的接口且确保拧紧，以免长期震动造成接头的松动影响信号的接收与传输；

## 7.6 接线

（1） 电源接线

电源线的红线（正极）应接汽车的常电，即汽车主控电源正极，电源线的黑线（负极）应连接到汽车电源的负极或直接搭铁，但要确保搭铁之处导电良好。电源线的黄线（ACC）接汽车的点火开关。

PS：电源接口定义参考图4

（2） 行驶记录仪接线

1) 行驶记录仪线有2个扩展串口（分别为串口1和串口2），可以扩展接其他外设，如摄像头拍照，测油盒、LED、等其他选配设备。

2) 紧急报警按钮为标配器件，接在紧急报警(SOS)2pin排座上。

3) 断油/断电控制。行驶记录仪线上的油路控制+/-分别接继电器的白色/黄色，继电器的2根绿线需串联到油路或者电路控制线中。继电器为选配器件。

4) 速度检测线

A、车速表是电子式。若车速表有速度信号输出端（该输出电路一般采用OC门驱动）就接线缆的蓝色线（接口I的3号线）；若没有就接车速表的速度信号输入端。
    B、车速表是机械式时，需要加装霍尔车速传感器。

5) 其他信号检测线按照各自的需求接。

PS：行驶记录仪接口定义参考图6

## 7.7终端安装固定

放好SIM卡，接上24pin行驶记录仪线和4pin的摄像头，接好音视频接线和扩展线。待外设都接好后，检查无误后上电试车，设置终端上线。选好终端安装位置后，最后固定终端。

## 7.8 检查无误后上电试车

1) 检查卫星天线、GSM/GPRS天线是否连接正确、牢固；

2) 检查电源线的正负极与车辆电源的正负极连接是否正确；

3) 检查无误后，将4PIN电源主线束端子接到主机的主控接口上，主机上电正常运行后LCD屏幕上显示当前速度及联网状态、信号强度等信息。

# 8 常见问题

1) 问：插入SD开机后，无法进行录像。

答：可能原因：请先确认插入的SD卡是否已损坏，确认SD卡是否在本机上进行过格式化；然后再次将这张SD卡插入卡座，插入的过程应该是轻松没有困难，确保插到位后再开机。

2）卫星定位不正常？

天线位置是否得当，将卫星天线放在室外能得到较好的卫星信号、是否把卫星天线的正面面向天空、电源电压是否正常。

3）为什么车载终端GPRS无法上线?

SIM卡没有开通GPRS功能；SIM卡欠费；车辆停留位置GSM信号不好；车载终端内ID、APN、PORT、IP、TCP/UDP等参数设置不正确；监控中心没有正确配置该车载终端的参数；SIM卡损坏；GSM天线安装位置不好；GSM天线损坏；终端的电源是否有足够的工作电压？车载终端硬件损坏。

4）为什么车载终端GPRS网络经常容易断线?

当地GPRS网络信号不够好，盲区较多；心跳间隔设置不合理。

5）为什么先安装设备，平台注册数据在后，设备GPRS上线会慢？

如果先安装设备，平台注册数据在后，会导致设备上线慢。先安装设备，设备登录不上服务器，重复登录机制：间隔16秒→间隔5分钟→间隔25分钟→间隔60分钟，依次循环；在配置GPRS参数后，可让设备断电重新上电重启，或发送短信“1008”至设备重启，可加快上线时间；

6）卫星定位为什么会产生漂移?

偶尔的卫星定位漂移，属于正常现象，这是因为：

卫星信号从卫星向地面传输的过程中，会受到大气电离层、地面建筑物、森林、水面等因素的影响，导致卫星接受器计算出现偏差，所以会出现漂移。尤其是车辆静止时，更容易出现飘移。频繁出现卫星定位漂移，属于不正常现象，一般是由于卫星天线性能不好或安装位置不好，车载终端电路板电气性能不好等原因所至。

7）为什么车载终端 卫星 定位很慢或无法定位?

车辆可能位于地下库、隧道等卫星信号无法到达的地方；卫星天线安装位置不好，可能受到金属物品的遮盖；卫星天线损坏；车载终端硬件损坏。

8）为什么 SOS 告警无法上传?

可能是按压 SOS 按钮的时间不够，按压持续时间必须超过 2s；可能是SOS按钮线损坏；车载终端硬件损坏。

9）SOS 告警出现频繁误报是怎么回事?

一般是 SOS 按钮线内部有短路情况出现。

10）为什么车载终端上传里程与车内里程表统计里程会有偏差?

车载终端上传里程是通过卫星统计得到，卫星会出现信号盲区；车内里程表精度也不是很高，会有误差。

11）为什么有时会有低电压或断电误报警出现？

车辆启动的时候，可能会导致车辆电池电压低于9V超过 3s，会产生低电压报警；车辆维修时，有时会拆除电池，导致出现断电报警。

12）车载终端有省电模式吗？

有省电模式，ACC关闭后5秒进入省电模式；ACC开后5秒进入工作模式。

# 9 售后服务

1、在产品的保修期间：自购买产品之日起12个月内，公司将免费维修；

2、正常操作情况下，产品出现故障，若是自购买产品之日起不足3个月，公司将调换一台同型号新产品；

3、公司提供免费的在线式远程技术支持服务；

4、以下情况不在保修之内，但公司提供维修服务，酌情收取成本费：

1）因人为因素或未按照本使用手册要求而导致的损坏；

2）因自然灾害、雷击等不可抗力因素导致的损坏；

3) 购机发票遗失或曾被涂改；

4) 产品实际的型号、序列号与保修卡上的型号、序列号不符；

5) 产品背后的封条或标签被撕毁/涂改/损坏/模糊；

6) 产品曾被浸泡，摔坏或火烧；

7）保修期（一年）期满后，收取且仅收取修理产品的配件、材料费用和人员工本费；

公司设有售后服务中心处理产品使用质量技术问题，用户可通过热线查询有关产品及技术问题。请用户填写产品保修卡（回执），并回传本公司备档，以保障用户得到良好产品服务和技术支持。

保修卡

| 产品型号 | DM8002-DVR |
| --- | --- |
| 产品序列号 (二维码) |  |
| 问题描述 |  |
| 客户名称 |  |
| 通信地址 |  |
| 邮政编码 |  | 联系电话 |  |
| 传真 |  | 电子邮箱 |  |
| 发票号码 |  | 购买日期 |  |
| 经销商名称（盖章） |  |

# Text boxes

密码20050215

密码20050215

密码20050215

密码20050215

密码20050215

密码20050215

密码20050215

密码20050215